## Slide 1
وزارة التعليم العالي
جامعة إقليم سبأ
كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب
قسم : ITC
تصميم وتنفيذ نظام تتبع السيارات بإستخدام GPS و GSM عبر واجهة ويب
1- عبدالحكيم فوزي علي محمد حمود
2- مصطفى خالد صالح صومل
3- ابوبكر عبدالجبار علي سعد
2025-2024
إشراف
د: أسامة سيف

## Slide 2
المقدمة
بيان المشكلة
المحتوى
أهداف المشروع
الدراسات السابقة
المنهجية
مرحلة التصميم
مرحلة التنفيذ
الاختبار والنتائج
الخاتمة

## Slide 3
مقـــــــــدمة
في ظل تزايد حالات سرقة المركبات والتحديات الأمنية والتقنية التي تواجه مستخدمي المركبات تزداد الحاجة إلى حلول ذكية وفعالة تتيح تتبع المركبات في الوقت الحقيقي او عند الحاجة يهدف هذا المشروع الى تصميم نظام باستخدام تقنيات GPS و GSM و ESP32 تم تصميم النظام ليعمل في ثلاث أوضاع:
وضع التتبع اللحظي (Real-time Mode)
القدرة على مراقبة المركبات وتأمينها ويوفر إمكانية عرض المسار على خريطة تفاعلية.
وضع العمل بدون إنترنت (Offline Mode)
يدعم تخزين البيانات في حال انقطاع الاتصال ورفعها لاحقًا
وضع الرسائل القصيرة (SMS Mode)
عبر الرسائل النصية، في الوقت الحقيقي، وبدون اتصال بالإنترنت.

## Slide 4
بيان المشكلة
إنتشار سرقة المركبات وغياب أنظمة تتبع فعالة.
ارتفاع تكلفة أنظمة التتبع التجارية وصعوبة إعتمادها في البيئات المحلية.
عدم توفر حلول مرنة متعددة الأوضاع (SMS, Real-time, off line) .
لماذا اخترت المشروع
حل مشكلة سرقة السيارات .
رغبتنا كطلاب في تقديم حل عملي وذكي .
يساهم المشروع في تعزيز أمن المركبات.

## Slide 5
اهداف المشروع
تصميم دائرة إلكترونية تجمع بين وحدات GPS وGSM مع وحدة ESP32
تفعيل ميزة إرسال الموقع الجغرافي عبر SMS عند انعدام الإنترنت.
تمكين المستخدم من تتبع المركبة لحظيًا من خلال الإنترنت.
دعم الوضع غير المتصل (Offline Mode) لتخزين الإحداثيات مؤقتًا ورفعها لاحقًا.
بناء واجهة ويب خاصة لعرض بيانات المركبة على الخريطة مباشرة.
تجربة النظام في بيئات مختلفة لاختبار دقة الإحداثيات وسرعة التحديث..

## Slide 6
الدراسات السابقة
Kadiri, K. O. & Adegoke, O. (2019)
Morallo, N. T. (2021)
هدفت هذه الدراسة إلى تطوير نظام تتبع يعتمد على وحدات GPS وGSM باستخدام وحدة تحكم من نوع ATmega16
وترسل الموقع عبر الرسائل القصيرة (SMS)
تناولت هذه الدراسة تصميم نظام تتبع باستخدام وحدة Arduino Uno، ووحدة GPS NEO-6M، ووحدة GSM SIM900A. يقوم النظام بإرسال إحداثيات المركبة إلى المستخدم عبر رسالة قصيرة

## Slide 7
ؤ
ان يقرأ الموقع من وحدة GPS .
ان يرسل الموقع عبر SMSعند استقبال رسالة LOC .
ان يرفع الموقع إلى الخادم عند توفر الانترنت .
ان يعرض الموقع في واجهة الويب بشكل لحظي .
.
المتطلبات الوظيفية
1
قابلية الاستخدام .
الاعتمادية .
زمن الاستجابة .
العمل في بيئة ضعيفة الاتصال .
الأمان والمرونة .
المتطلبات غير الوظيفية
المنهجية
prototype
2

## Slide 8
مكونات وآلية عمل المشروع
ؤ
مرحلة التصميم

## Slide 9
مخطط النشاط
(Activity Diagram)
يُظهر هذا المخطط تسلسل العمليات داخل النظام :
النظام يبدأ التشغيل.
التحقق من وجود اتصال بالشبكة.
التحقق من وجود أمر وارد (مثل LOC).
قراءة الإحداثيات من GPS.
تنفيذ الإجراء المناسب:
إرسال رسالة في حالة SMS Mode.
تخزين البيانات في حالة Offline Mode.
إرسال فوري إلى السحابة في حالة Real-time Mode.
6 (انتظار الطلب التالي.

## Slide 10
مخطط التسلسل
Sequence Diagram

## Slide 11
مخطط (ERD) لقاعدة بيانات الموقع

## Slide 12
تصميم واجهة الويب (Web Interface Design):
صفحة تسجيل الدخول
لوحة التحكم (Dashboard)

## Slide 13
إضافة مستخدم أو مركبة :

## Slide 14
صفحة تتبع المركبة

## Slide 15
مرحلة الاختبار والنتائج
تهدف هذه المرحلة إلى تقييم كفاءة النظام المقترح من خلال اختبارات ميدانية تغطي أوضاع التشغيل الثلاثة (SMS – Offline – Real-Time) والتأكد من دقة بيانات GPS، وسلامة إرسال واستقبال البيانات سواء عبر الرسائل القصيرة أو الإنترنت .
SMS Mode

## Slide 16
الدراسات السابقة
Real-Time Mode

## Slide 17
Offline Mode
1

## Slide 18
التوصيات والتطوير المستقبلي
التوسع في إستخدام قاعدة بيانات محلية لتخزين المسارات بدلا من الإعتماد على منصات خارجية
شراء وإستخدام مودم 4G لبث الانترنت للجهاز
شراء مودم STARLINKلتأمين إتصال دائم في المناطق
الصحراوية والنائية
إضافة تنبيهات أمان عند خروج المركبة من منطقة محدودة
تصميم وتطوير تطبيق موبايل
1
2
3
4
5

## Slide 19
المخرجات النهائية للمشروع
نظام تتبع متعدد الأوضاع (3Modes)
برمجة وتكامل المكونات المادية
بناء واجهة ويب خاصة لعرض بيانات المركبة على الخريطة مباشرة
واجهة بسيطة للمستخدم عبرSMS
كود برمجي مرن قابل للتوسيع والتعديل
كود برمجي مرن قابل للتوسيع والتعديل
واجهة بسيطة للمستخدم عبرSMS